## Slide 1
Console Port
Management Port
(管理用)
VLAN Interface
(データ転送用)
Network
Serial Cable
直結してログイン
SSHでリモートログイン

## Slide 2
ユーザーモード
特権モード
グローバル
設定モード
インターフェース
設定モード
OSPF
設定モード
VLAN
設定モード
ライン
設定モード
enable
disable
ログイン
ログアウト
exit
end
exit
configure terminal
interface …
router ospf …
vlan …
line …
…
exit

## Slide 3
IF: g0/1
IP: 10.0.0.1/8
IF: g0/1
IP: 10.0.0.2/8
PC1
PC2

## Slide 4
ユーザーモード
特権モード
enable
disable
ログイン
ログアウト
exit
HostName>
HostName#
コンソールのプロンプト

## Slide 5
特権モード
グローバル
設定モード
インターフェース
設定モード
プロトコル
設定モード
exit
end
exit
configure terminal
interface …
router ospf …
Interface …
router ospf …
Host#
Host(config)#
Host(config-router)#
Host(config-if)#

## Slide 6
IF: g0/1
IP: 10.0.0.1/8
IF: g0/1
IP: 10.0.0.2/8
PC1
PC2
PC1(config)# interface g0/1
PC1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
PC1(config-if)# no shutdown
PC2(config)# interface g0/1
PC2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
PC2(config-if)# no shutdown

## Slide 7
startup-config
(保存され再起動後に
読み込んで利用される)
起動時に読み込み
設定を保存(writeコマンド)
running-config
(電源オフ時に
保存されない)
管理者
機器の動作
設定の変更