## Slide 1
10.1.0.0/16
g0/2
.1
g0/1
.1
10.0.0.0/16
192.168.1.0/24
R1
R2
g0/2
.1
g0/2
.2
g0/1
.2
g0/1
.3
R3
OSPF
192.168.1.0/24 via R3
Static Route
192.168.1.0/24 via R2
PC1
PC2

## Slide 2
10.1.0.0/16
g0/2
.1
g0/1
.1
10.0.0.0/16
192.168.1.0/24
R1
R2
g0/2
.1
g0/2
.2
g0/1
.2
g0/1
.3
R3
OSPF
192.168.1.0 /24 via R3
Static Route
192.168.0.0 /16 via R2
PC1
PC2
10.1.0.101
192.168.1.102
To PC2
Prefix長比較
こちらを優先

## Slide 3
10.1.0.0/16
g0/2
.1
g0/1
.1
10.0.0.0/16
192.168.1.0/24
R1
R2
g0/2
.1
g0/2
.2
g0/1
.2
g0/1
.3
R3
OSPF
192.168.1.0 /24 via R3
Static Route
192.168.1.0 /24 via R2
PC1
PC2
10.1.0.101
192.168.1.102
To PC2
AD値を比較
こちらを優先

## Slide 4
10.1.0.0/16
g0/2
.1
g0/1
.1
10.0.0.0/16
192.168.1.0/24
R1
R2
g0/2
.1
g0/2
.3
g0/1
.2
g0/1
.3
R3
OSPF
192.168.1.0/24 via R3 : Metric大
OSPF
192.168.1.0/24 via R2 : Metric小
PC1
PC2
10.1.0.101
192.168.1.102
To PC2
Metricを比較
こちらを優先
R4
g0/1
.4
g0/1
.2
10.3.0.0/16

## Slide 5
Internet
R3
R2
R4
R1
ISP
デフォルトルート
10.2.0.0/16
10.3.0.0/16
10.4.0.0/16
10.0.0.0/16
lo0
.1
g0/1
.4
lo0
.1
g0/1
.3
lo0
.1
g0/1
.2
R3のルーティングテーブル
ネットワーク | via
0.0.0.0/0 | R1
10.0.0.0/16 | g0/1
10.2.0.0/16 | R2
10.3.0.0/16 | g0/2
10.4.0.0/16 | R4
デフォルトルートの
エントリ
組織内
組織外
g0/1
.1
172.16.0.0/16
g0/2
.2
g0/1
.1
lo0
172.32.0.1/32

## Slide 6
10.1.0.0/16
g0/3
.1
g0/2
.1
192.168.0.0/24
10.2.0.0/16
g0/3
.1
g0/2
.2
g0/1
.1
g0/1
.2
R2-A
Internet (loopback1)
ISP2
拠点内ネットワーク(大阪)
拠点内ネットワーク(東京)
拠点間ネットワーク
ISP1
R1-A
デフォルト
ルート
ルーティングテーブル
g0/1
.2
g0/1
.2
172.32.0.1/32
g0/1
.1
ルーティングテーブル
ルーティングテーブル
172.16.0.0/16
172.17.0.0/16
g0/1
.1
ネットワーク | via
0.0.0.0/0 | 172.17.0.1
10.1.0.0/16 | 192.168.0.1
10.2.0.0/16 | g0/3
172.16.0.0/16 | g0/1
192.168.0.0/24 | g0/2
ネットワーク | via
0.0.0.0/0 | 172.16.0.1
10.1.0.0/16 | g0/3
10.2.0.0/16 | 192.168.0.2
172.16.0.0/16 | g0/1
192.168.0.0/24 | g0/2
R1-B
R2-B
デフォルト
ルート(OSPF)
デフォルト
ルート(OSPF)