## Slide 1
PC
L3転送 : 送信元ホストと宛先ホストを繋ぐ。バケツリレーの方向を決定
L2転送 : 同一ネットワーク内の機械と機械を繋ぐ通信。バケツリレーを実施
サーバー
送信元ホスト
宛先ホスト
Network-A
Network-B
Network-C

## Slide 2
Network-A
Network-B
Network-C
Network-A(拡大図) : 10.0.0.0/8
L2転送
L2転送
L3転送
L2転送
ルーター
IPを使うL3転送を中継
スイッチ
イーサネットを使う
L2転送を中継
MACアドレス1
MACアドレス2
MACアドレス3
MACアドレス4

## Slide 3
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
g0/1
g0/3
g0/4
g0/1
IP : 10.0.0.1
MAC: 0000.0000.0001
ユニキャスト
宛先: 0000.0000.0103
ブロードキャスト
宛先: FFFF.FFFF.FFFF
スイッチ
ルーター

## Slide 4
10.0.0.0/8
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
g0/1
g0/3
PC1
PC2
PC3

## Slide 5
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
宛先
MACアドレス
送信元
MACアドレス
タイプ
FCS
データ(IPやARPなど)
Frame

## Slide 6
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/1
0000.0000.0102 | g0/2
0000.0000.0103 | g0/3
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
PC1
MAC Address Table
PC2
宛先MACアドレス
データ
0000.0000.0102
送信元MACアドレス
0000.0000.0101
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
PC3
宛先MACを学習済。
正しいポートから出す
g0/3

## Slide 7
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/1
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
PC1
MAC Address Table
PC2
宛先MACアドレス
データ
0000.0000.0102
送信元MACアドレス
0000.0000.0101
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
PC3
g0/3
宛先MACが未学習
のためフラッド
「0000.0000.0102」がない。
宛先MACがまだ学習されてない

## Slide 8
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/1
MAC学習前
MAC学習後
宛先MACアドレス
データ
0000.0000.0101
送信元MACアドレス
0000.0000.0102
MAC Address Table
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
g0/1
g0/3
PC1
PC2
PC3
受信時にMAC学習
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/1
0000.0000.0102 | g0/2

## Slide 9
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
g0/1
g0/3
PC1
PC2
PC3
g0/1
g0/2
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/1
0000.0000.0102 | g0/2
0000.0000.0103 | g0/3
MAC Address Table
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/1
0000.0000.0102 | g0/1
0000.0000.0103 | g0/2
MAC Address Table
移動
ポートダウンで削除
通信がこなくなり
タイムアウトで削除

## Slide 10
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
宛先MAC
送信元MAC
Pingのデータ
To PC2
????.????.????
0000.0000.0101
宛先IP
10.0.0.102
送信元IP
10.0.0.101
ユーザが
指定
自分の
アドレス
自分の
アドレス
知らないので
ARPで解決
PC1# ping 10.0.0.102
.!!!!
PC1
PC2

## Slide 11
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
PC1
PC2
宛先MAC
ARP Request
FFFF.FFFF.FFFF
送信元MAC
0000.0000.0101
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
PC3
g0/3
宛先MACがブロードキャスト
アドレスのためフラッド。
全ての機器に届く
IPが10.0.0.102のMACアドレスは?
ARP Request
ARP Requestを送信
自分宛てのARPに応答
自分宛てでないARPを無視

## Slide 12
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
PC1
PC2
宛先MAC
ARP Reply
0000.0000.0101
送信元MAC
0000.0000.0102
IP : 10.0.0.103
MAC: 0000.0000.0103
g0/1
PC3
g0/3
宛先MACはユニキャスト
(関係ないホストには届かない)
IP 10.0.0.102 : MAC 0000.0000.0102
ARP Reply
ARP Replyの送信元
ARP Replyを受け取り、
宛先MACアドレスを把握
ARP Replyは届かない

## Slide 13
宛先MAC
送信元MAC
Pingのデータ
0000.0000.0102
0000.0000.0101
宛先IP
10.0.0.102
送信元IP
10.0.0.101
PC1# ping 10.0.0.102
.!!!!
ユーザが
指定
自分の
アドレス
自分の
アドレス
ARP Tableで解決
IP Address | Mac Address
10.0.0.101 | 0000.0000.0101
10.0.0.102 | 0000.0000.0102
ARP Table
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
g0/1
g0/1
g0/2
g0/1
To PC2
PC1
PC2

## Slide 14
…
…
…
MAC: 0000.0000.0101
MAC: 0000.0000.0109
MAC: 0000.0000.0151
MAC: 0000.0000.0159
MAC: 0000.0000.0201
MAC: 0000.0000.0209
g0/1
g0/2
g0/3
g0/1
g0/2
g0/3
Mac Address | Ports
0000.0000.0101 | g0/2
0000.0000.0109 | g0/3
0000.0000.0103 | g0/3
MAC Address Table

## Slide 16
10.0.0.0/8
192.168.0.0/24
L3通信(IP)
L2通信
(MAC)
L2通信
(MAC)

## Slide 17
10.0.0.0/8
192.168.0.0/24
L2通信
(MAC)
L2通信
(MAC)
L3通信(IP)
IP : 10.0.0.101
MAC: 0000.0000.0101
IP : 10.0.0.102
MAC: 0000.0000.0102
IP : 192.168.0.104
MAC: 0000.0192.0104
IP : 192.168.0.103
MAC: 0000.0192.0103
データ
Ethernetヘッダ(L2)
IPヘッダ(L3)
同一ネットワーク内の転送
ネットワーク間の転送
ルーター
スイッチ
スイッチ
PC1
PC2
PC3
PC4
Packet