## Slide 1
10.0.1.0/24
g0/1
g0/2
g0/1
g0/2
IP: 10.0.1.101
MAC: 0000.0001.0101
IP: 10.0.1.1
MAC: 0000.0001.0001
IP: 10.0.2.1
MAC: 0000.0002.0001
IP: 10.0.2.2
MAC: 0000.0002.0002
IP: 10.0.2.102
MAC: 0000.0002.0102
IP: 10.0.3.103
MAC: 0000.0003.0103
10.0.2.0/24
10.0.3.0/24
IP: 10.0.3.1
MAC: 0000.0003.0001
g0/1
g0/1
g0/1
PC1
PC2
PC3
R1
R2

## Slide 2
ネットワークの設定
IP: 10.0.1.101
Mask: 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ: 10.0.1.1
宛先: 10.0.1.100
宛先: 10.0.2.102
YES
NO
10.0.1.100
10.0.1.1
L2転送
L2転送
宛先IPは自分が属する
ネットワーク内か?
10.0.1.0/24
10.0.2.102
送信元ホスト
デフォルトゲートウェイの設定がされていないと
自分が属するネットワークの宛先IP以外は送信できない
※

## Slide 3
Router
IP: 10.0.1.1
MAC: 0000.0001.0001
PC
IP: 10.0.1.101
MAC: 0000.0001.0101
Server2
IP: 10.0.1.100
MAC: 0000.0001.0100
宛先MAC
0000.0001.0001
送信元MAC
0000.0001.0101
宛先IP
10.0.2.102
送信元IP
10.0.1.101
DATA
Packet
宛先MAC
0000.0001.0100
送信元MAC
0000.0001.0101
宛先IP
10.0.1.100
送信元IP
10.0.1.101
DATA
GW
PC -> Server1
Packet
PC -> Server2
Server1
IP: 10.0.2.102
MAC: 0000.0002.0102
Router
PC
Server1
PC
Server2
PC
Server2
PC

## Slide 4
IP: 10.0.1.1
MAC: 0000.0001.0001
IP: 10.0.1.101
MAC: 0000.0001.0101
宛先MAC
0000.0001.0001
送信元MAC
0000.0001.0101
宛先IP
10.0.2.102
送信元IP
10.0.1.101
DATA
Packet
R1
PC1 -> PC2
IP: 10.0.2.102
MAC: 0000.0002.0102
R1:g0/1
PC1
PC2
PC1
Packet
PC1 -> PC2
宛先MAC
0000.0002.0102
送信元MAC
0000.0002.0001
宛先IP
10.0.2.102
送信元IP
10.0.1.101
DATA
PC2
R1:g0/2
PC2
PC1
IP: 10.0.2.1
MAC: 0000.0002.0001