## Slide 1
家の中
光ファイバー
電話線(ADSL)
ケーブルテレビ
ONU
(モデム)
Internet
家のネットワーク
家のネットワーク外

## Slide 2
Internet
自宅のネットワーク
隣家のネットワーク
カフェのネットワーク
会社のネットワーク
Googleのサービスの
ネットワーク
Yahooのサービスの
ネットワーク

## Slide 3
送信先
Yahoo
送信元
家
ページ下さい
送信元
yahoo
転送ルール
家は左
Yahooは右
要求
応答
送信先
家
Internet

## Slide 4
192.168.0.0/24
172.16.0.0/16
10.0.0.0/8
192
168
0
0
172
16
0
0
10
0
0
0
8bit
8bit
8bit
8bit
ネットワークアドレス
ホストアドレス
転送ルール
192.168.0.0/24は左
172.16.0.0/16は下
10.0.0.0/8は右
192.168.0.10
192.168.0.11
10.0.0.10
10.1.1.11
172.16.0.10
172.16.1.11
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit

## Slide 5
192.168.0.0/24
IP : 192.168.0.10
MAC : 0000:0000:0001
IP : 192.168.0.11
MAC : 0000:0000:0002
宛先MAC : 0000:0000:0002
宛先MAC : 0000:0000:0001
10.0.0.0/8
IP : 10.0.0.10
MAC : 0000:0000:0011
宛先IP : 10.0.0.10
宛先IP : 192.168.0.10
同一ネットワーク内通信
ネットワーク間通信

## Slide 6
192.168.0.10
10.0.0.10
通信の振り分け
ブラウザ
メーラー
ホスト間の転送
通信の振り分け
ホスト間の転送
Web
サーバー
メール
サーバー
アプリケーション
アプリケーション

## Slide 7
アプリケーション
(Layer 7)
TCP/UDP (Layer 4)
IP (Layer 3)
イーサネット
(Layer 2)
TCP
DATA
TCP
IP
DATA
TCP
IP
Eth
カプセル化
(OSが自動で処理)
ボディ
TCP ヘッダ
ボディ
IP ヘッダ
ボディ
イーサネットヘッダ
データグラム
パケット
フレーム
ソケットを利用
(プログラミング)
DATA
データ送信

## Slide 8
アプリケーション
(ブラウザ)
TCP/UDP
IP
イーサネット
物理(電気信号)
Eth
IP
TCP
DATA
転送に利用
ホストが利用
アプリケーション
(Webサーバー)
TCP/UDP
IP
イーサネット
物理(電気信号)
Download
Internet